| Источник №0001. Водогрейный газовый котел Genus Premium EVO HP65 - 1 шт. Топливо - природный газ. Топливо - природный газ |
| --- |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-01-2006 (02120) с учетом изменений №1 от 12 февраля 2009 года. |
| Исходные данные |
| Расчетная нагрузка котла, МВт | N | 0,0588 |
| Коэффициент полезного действия "брутто" котла на расчетной нагрузке, % | n | 98,8 |
| Потери тепла от механической неполноты сгорания топлива, q4 | q4 | 0 |
| Низшая рабочая теплота сгорания топлива, Мдж/м3, Q | Q | 33,51 |
| Объём топочной камеры, м3, по паспортным данным котла | Vt | 0,77 |
| Коэффициент избытка воздуха (п.6.2.2.2) | α | 1 |
| Общее количество часов работы котла, час/год | Т | 3238 |
| Коэффициент, учитывающий влияние нагрузки котла на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е1) | Кn | 0,8 |
| Коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е2) | Кcir | 1 |
| Коэффициент, учитывающий влияние ступенчатого сжигания на концентрацию бенз(а)пирена в продуктах сгорания (приложение Е3) | Kcb | 1 |
| Фактическая теплопроизводительность котла, гкал/час | Qf | 0,005 |
| Номинальная теплопроизводительность котла, гкал/час | Qn | 0,0045 |
| Безразмерный коэффициент для горелок (п. 6.2.1.1) | βk | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий температуру воздуха, подаваемого для горения (формула 21) | βt =0,94+0,002*th | 0,98 |
| Температура горячего воздуха, подаваемого для горения | th | 20 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий влияние рециркуляции дымовых газов через горелки на образование оксидов азота (таблица Б.2) | βr | 1 |
| Безразмерный коэффициент, учитывающий ступенчатый ввод воздуха в топочную камеру, вк | βδ | 1 |
| Теоретический объём сухих дымовых газов, приведённый к условному коэффициенту избытка воздуха α=1,4 и нормальным условиям (таблица А2), м3/м3 | V1,4dry | 12,37 |
| Расход газа за год (расчётный период) по проекту, тыс.м3 | Вваловый | 16,37 |
| Расчетный расход газа за год (формула 19.3), тыс.м3 | Bs=Bst/3,6*T | 0,00140 |
| Расчетный расход газа за год (формула 12), тыс.м3 | Bst=(1-q4/100)*B | 16,37 |
| Расчётный расход топлива, м3/с (формула 12) | Bs=(1-q4/100)*B | 0,00178 |
| Фактический расход топлива на работу котла на максимальном режиме горения (формула 13), м3/с | B=(100*N)/(Q*n) | 0,00178 |
| Теплонапряжение топочного объёма (формула 45), КВт/м3 | qv=1000*(Bs*Q)/ VT | 77,36 |
| Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (таблица п.6.2.4.2 для макс.выбросов) | q3 | 0,11 |
| Потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива (таблица п.6.2.4.2 для валовых выбросов) | q3 | 0,08 |
| Коэффициент, учитывающий долю потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива, обусловленый наличием в продуктах неполного сгорания оксида углерода для газа (п. 6.2.4.2) | R | 0,5 |
| Расчёт выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от источника №0001 |
| Бензапирен (по п. 8.1.) |
| Максимальное количество бенз(а)пирена, выбрасываемого в атмосферный воздух с дымовыми газами (формула 1), г/с | М=С*Vdry14*Вs*10(-3) | 6,2360E-11 |
| Концентрация бен(з)апирена, мг/м3 (формула 44 максим. выбросы) | С=10-6 *α*(0,11*qv -7,0) * Кn * Кcir * Kcb / 1,4/1,12/ e0,88(α-1) | 0,000003 |
| Объём сухих дымовых газов при α=1,4 и нормальных условиях, образующихся при полном сгорании топлива | Vdry=Bs*V1,4dry | 0,02197 |
| Валовый выброс бенз(а)пирена, т/год (формула 46) | MteBP =Cibp * Vdry * 10-6 = С * Вваловый * V1,4dry * 10-6 | 5,7479E-10 |
| Оксиды азота (по п. 6.2.1.) |
| Удельный выброс азота оксидов, г/МДж, (формула 20.1) для валовых выбросов | Кno2=0,0113*(0,86*Вs*Q)-2 + 0,02 | 0,0323 |
| Удельный выброс азота оксидов, г/МДж, (формула 20.1) для максимально-разовых выбросов | Кno2=0,0113*(0,86*Вs*Q)-2 + 0,03 | 0,0326 |
| Максимальное количество оксидов азота, г/с (формула 18) | МNOx= BS*Q*KNO2*βk*βt*βr*βδ | 0,00190 |
| Валовый выброс азота оксидов . т/год (формула 22) | МNOx=10(-3)* Bваловый*Q*KNO2*βk*βt*βr*βδ | 0,0173 |
| С учётом трансформации азота оксида в атмосферном воздухе, выбросы азота оксида и азота диоксида: |  |  |
| Азота диоксид, т/год (формула 14) | МNO2 = 0,8*МNOx | 0,0139 |
| Азота оксид, т/год (формула 15) | МNO=0,13*МNOx | 0,0023 |
| Фактическое значение концентрации, мг/м3 | С | 86,4 |
| Допустимое значение концентрации, мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.-06-001-2017, таб.Е.1 | 240 |
| Максимально-разовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, г/с | Мj = сj х Вs х Vdry х 10-3 | 0,005 |
| Валовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, т/год | Gj = сj х Вs х Vdry х 10-6 | 0,049 |
| Оксид углерода (по п. 6.2.4) |
| Выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг (формула 29) для расчета максимальных выбросов | Ссо=q3*R*Q | 1,843 |
| Выход углерода оксида при сжигании топлива, г/кг (формула 29) для расчета валовых выбросов | Ссо=q3*R*Q | 1,340 |
| Максимальное количество углерода оксида, г/с (формула 28) | Мсо= Bs*Ссо | 0,0033 |
| Валовый выброс оксида углерода , т/год (формула 30) | Мco = Bs валовый *Ссо/1000 | 0,022 |
| Фактическое значение концентрации, мг/м3 | С | 149 |
| Допустимое значение концентрации, мг/м3 | ЭкоНиП 17.01.-06-001-2017,таб.Е.1 | 120 |
| Максимально-разовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, г/с | Мj = сj х Вs х Vdry х 10-3 | 0,0026 |
| Валовый выброс в перерасчете на допустимое значение концентрации, т/год | Gj = сj х Вs х Vdry х 10-6 | 0,0243 |
| Расчет выбросов тяжелых металлов от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-14-2011 (02120) |
| Расход топлива j в топливосжигающей установке, тыс.м3/год | Аtfj | 16 |
| Расход топлива j в топливосжигающей установке, м.куб/час | Аj | 0,00178 |
| Удельный показатель выбросов i-того тяжелого металла при сжигании топлива, г/т, таблица А. 3 (Приложение А) | Fij |  |
|  | Hg | 0,0000014 |
| Максимальный выброс i-того тяжелого металла при сжигании топлива в топливосжигающей установке, г/с (формула 5) | Ei=Aj*Fij/3,6*0,001 |  |
|  | Hg | 0,00000004 |
| Валовый выброс i-того тяжелого металла при сжигании топлива в топливосжигающей установке, т/г (формула 6) | Ei=Aj*Fij*0,000001 |  |
|  | Hg | 0,000000000 |
| Расчет выбросов диоксинов/фуранов от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-13-2011 (02120) |
| Объем сожженного топлива j в топливосжигающей установке класса k, тыс.м3/год | Аj,k | 16 |
| Низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т, ТКП 17.08-01-2006, таблица А.1 (Приложение А) | kj | 33,51 |
| Удельный показатель выбросов диоксинов/фуранов при сжигании топлива вида j в топливосжигающих установках класса k мкг ЭТ/ГДж, таблица А. 1 (Приложение А) | EFj,k | 0,002 |
| Валовый выброс диоксинов/фуранов при сжигании топлива, г ЭТ/г (формула 3) | Ed=ΣAj,k*kj*Efj,k*0,000001 | 0,0000011 |
| Расчет выбросов ПАУ от установок по сжиганию топлива |
| Расчёт выполнен по ТКП 17.08-13-2011 (02120) |
| Объем сожженного топлива j в топливосжигающей установке класса k, тыс.м3/год | Аj,k | 16 |
| Низшая теплота сгорания топлива вида j, ГДж/т, ТКП 17.08-01-2006, таблица А.1 (Приложение А) | kj | 33,51 |
| Удельный показатель выбросов индикаторного соединения ПАУ при сжигании топлива вида j в топливосжигающих установках класса k, мг/ГДж, таблица В 4. (Приложение В) | EFi,j,k |  |
|  | Бензо(b)флуорантен | 0,0008 |
|  | Бензо(k)флуорантен | 0,0008 |
|  | Бензо(а)пирен | 0,0006 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0,0008 |
| Валовый выброс при сжигании топлива, кг/г (формула 7) | EPAH=ΣAj,k*kj*Efj,k*0,000001 |  |
|  | Бензо(b)флуорантен | 0,00000044 |
|  | Бензо(k)флуорантен | 0,00000044 |
|  | Бензо(а)пирен | 0,00000033 |
|  | Индено(1,2,3-cd)пирен | 0,00000044 |

| Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу |
| --- |
| Производство, цех, участок | Источники выделения (агрегаты, установки, устройства ) | Наименование источника | Номер источника | Высота источника, м | Диаметр источника, м | Скорость, м/сек | Нормативное содержание кислорода,% | Объем ГВС при реальных условиях, м3/сек | Объем ГВС при нормальных условиях, м3/сек | Температура, оС | Наименование загрязняющего вещества | Выброс вредных веществ после очистки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Мини-ко тельная жилого дома | Газовый водогрейный котел Genus Premium EVO HP65 | дымовая труба | 1 | 11 | 0,08 | 3,16 | 0 | 0,02577 | 0,02197 | 67 | Углерода оксид | 0,00264 | 120 | 0,0243 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота оксид |  |  | 0,0063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Азота диоксид | 0,00527 | 240 | 0,0389 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ртуть и ее соединения (в пересчете на ртуть) | 0,000000038 |  | 0,00000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бенз(а)пирен | 0,000000016 |  | 0,00000071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диоксины (в пересчете на 2,3,7,8, тетрахлордибензо-1,4-диоксин) |  |  | 0,0000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полихлорированные бифенилы (по сумме ПХБ (ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 118, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 180)) |  |  | 0,0000000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого по объекту : |  |  | 0,0695 |